## Slide 1
Промышленная безопасность
Опасности производства и организация безопасной работы.
Грузоподъёмные механизмы, оборудование под давлением и электрические установки.
Предупреждение аварий, действия работника и производственный контроль.
Учебный курс для работы в Республике Казахстан.
Промышленная безопасность
01
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
промышленная безопасность.docx

## Slide 2
Что изучается в курсе
Общие требования связывают все производственные операции.
Для каждого вида оборудования рассматриваются документы, допуск и защитные меры.
Практические ситуации помогают распознать условия, при которых работу необходимо остановить.
Специальный допуск к оборудованию оформляют отдельно.
Промышленная безопасность
02
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 3
Назначение промышленной безопасности
Промышленная безопасность защищает людей, имущество и окружающую среду от опасных производственных факторов.
Предупреждение аварии начинается до пуска оборудования.
Готовность к аварии включает связь, эвакуацию и подготовленные действия персонала.
Безопасность обеспечивают на всём сроке эксплуатации.
Промышленная безопасность
03
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188

## Slide 4
Нормативная основа
Закон РК «О гражданской защите» устанавливает общие требования.
Для ГПМ применяют правила по приказу № 359, для оборудования под давлением — № 358.
Электробезопасность и огневые работы регулируют профильные правила.
Рабочая инструкция учитывает конкретное оборудование и условия объекта.
Образец инструкции не заменяет требования к конкретной работе.
Промышленная безопасность
04
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
промышленная безопасность.docx
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010332
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010303
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010889
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 5
Опасный производственный объект
Наличие опасных веществ и процессов требует проверки признаков опасного объекта.
Идентификацию проводят по законодательству, а не по бытовому названию предприятия.
Опасные технические устройства учитывают с учётом их вида и параметров.
Работник должен знать опасности своего участка и границы допуска.
Отсутствие слова «опасный» в названии не устраняет риск.
Промышленная безопасность
05
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188

## Slide 6
Опасные вещества и процессы
Горючие вещества могут воспламеняться, окислители усиливают горение.
Токсичные вещества опасны при вдыхании и контакте.
Давление, температура и механическая энергия способны вызвать тяжёлые повреждения.
Для работы нужны сведения о веществе, процессе и мерах защиты.
Опасность определяется свойствами и условиями обращения.
Промышленная безопасность
06
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
промышленная безопасность.docx

## Slide 7
Авария и инцидент
Разрушение, неконтролируемый взрыв или выброс опасных веществ относятся к признакам аварии.
Отказ оборудования или отклонение технологического режима может быть инцидентом.
Даже без пострадавших событие требует сообщения и разбора.
Скрытие отклонения лишает организацию возможности предотвратить аварию.
Отклонение фиксируют до того, как оно повторится.
Промышленная безопасность
07
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188

## Slide 8
Обязанности организации
Организация обеспечивает исправность оборудования и выполнение обязательных требований.
Назначает ответственных лиц и устанавливает порядок контроля.
Организует обучение, проверку знаний и допуск персонала.
Поддерживает готовность к локализации и ликвидации последствий аварий.
Назначение ответственного не отменяет обязанностей организации.
Промышленная безопасность
08
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188

## Slide 9
Действия работника
Работник выполняет порученную работу в пределах подготовки и допуска.
Проверяет рабочее место и применяет предусмотренные средства защиты.
Сообщает о неисправностях, отклонениях и угрозе людям.
При непосредственной опасности прекращает работу и выходит в безопасное место.
Самовольное устранение опасной неисправности недопустимо.
Промышленная безопасность
09
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
промышленная безопасность.docx

## Slide 10
Обучение и допуск
Обучение объясняет опасности и безопасные методы работы.
Проверка знаний подтверждает понимание требований.
Инструктаж знакомит с конкретным заданием и рабочим местом.
Практическая подготовка и допуск нужны там, где их предусматривают правила и работа.
Просмотр презентации не даёт права на любую операцию.
Промышленная безопасность
10
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 11
Производственный контроль
Контроль выявляет нарушения до возникновения аварии.
Проверки охватывают оборудование, документы, персонал и рабочие условия.
По замечанию назначают действие, ответственного и срок.
Закрытие замечания подтверждают фактической проверкой.
Запись «устранено» требует подтверждения на месте.
Промышленная безопасность
11
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 12
Проверка перед началом работы
Уточняют задание, границы рабочей зоны и ответственных.
Проверяют оборудование, защитные устройства и доступность проходов.
Оценивают соседние работы и возможные изменения обстановки.
При несоответствии условий работу не начинают до устранения причины.
Вчерашняя исправность не заменяет сегодняшнюю проверку.
Промышленная безопасность
12
Notes: промышленная безопасность.docx
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 13
Оценка риска на рабочем месте
Определяют, что может причинить вред и кто окажется в опасной зоне.
Предпочитают устранение опасности и технические меры защиты.
Организационные меры и СИЗ дополняют защиту.
После изменения оборудования, задания или среды оценку повторяют.
Изменились условия — требуется новая оценка.
Промышленная безопасность
13
Notes: промышленная безопасность.docx
Обучение Промбезу Общий.ppt

## Slide 14
Наряд и согласование работ
Наряд-допуск оформляют для работ, где он предусмотрен правилами и установленным порядком.
В нём определяют место, содержание, состав исполнителей и меры защиты.
Фактическое рабочее место должно соответствовать условиям допуска.
Изменение задания требует пересмотра условий, а не устной договорённости.
Подпись в наряде не заменяет выполненные меры.
Промышленная безопасность
14
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx
промышленная безопасность.docx

## Slide 15
Изоляция источников энергии
Перед ремонтом выявляют электрическую, механическую и накопленную энергию.
Оборудование останавливают и исключают непреднамеренный пуск.
Давление снимают, движущиеся части фиксируют по установленной процедуре.
Отсутствие опасной энергии проверяет уполномоченный персонал.
Кнопка «Стоп» сама по себе не обеспечивает изоляцию.
Промышленная безопасность
15
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 16
Огневые работы
Сварка, резка и нагрев создают искры и горячие поверхности.
Удаляют горючие материалы или защищают их предусмотренным способом.
Проверяют смежные помещения, проёмы и скрытые полости.
Организуют средства тушения и контроль места после завершения работ.
Искра может попасть за пределы видимой рабочей зоны.
Промышленная безопасность
16
Notes: промышленная безопасность.docx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 17
Документация оборудования
Паспорт позволяет определить устройство и его допустимые параметры.
Руководство изготовителя устанавливает условия эксплуатации и обслуживания.
Журналы сохраняют сведения об осмотрах, ремонтах и выявленных дефектах.
Неизвестные параметры уточняют до эксплуатации.
Параметры соседнего устройства не заменяют паспорт.
Промышленная безопасность
17
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 18
Грузоподъёмные механизмы
Краны, тали и другие подъёмные устройства имеют разные области применения.
Стропы, траверсы и тара участвуют в общей системе безопасного подъёма.
Для выбора механизма важны масса груза, рабочая зона и условия установки.
Работу организуют с учётом паспорта и технологической схемы.
Безопасность подъёма зависит от всей системы.
Промышленная безопасность
18
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 19
Паспорт и маркировка ГПМ
Сверяют тип и идентификационный номер механизма.
Проверяют грузоподъёмность, условия установки и ограничения изготовителя.
Учитывают документы об освидетельствованиях и допуске к работе.
Нечитаемая или противоречивая маркировка требует уточнения.
Грузоподъёмность проверяют для фактических условий.
Промышленная безопасность
19
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010332

## Slide 20
Учёт и обслуживание ГПМ
Порядок государственного или внутреннего учёта зависит от вида устройства.
Отсутствие требования государственной регистрации не отменяет контроля.
Обслуживание и ремонт выполняют по установленному графику.
Результаты осмотров и устранения дефектов сохраняют в документации.
Внутренний учёт также требует ответственности.
Промышленная безопасность
20
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 21
Ответственные при работе с кранами
Надзор контролирует безопасную эксплуатацию.
Ответственный за исправное состояние организует содержание и ремонт.
Ответственный за перемещение грузов организует безопасное выполнение операции.
Крановщик и стропальщик выполняют свои обязанности и согласованные сигналы.
Обязанности должны быть известны до подъёма.
Промышленная безопасность
21
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 22
Подготовка подъёма
Определяют массу, центр тяжести и места строповки.
Выбирают механизм и приспособления с подходящими характеристиками.
Проверяют маршрут, место установки груза и отсутствие людей.
Согласуют связь между участниками операции.
Неизвестная масса требует уточнения до подъёма.
Промышленная безопасность
22
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 23
Стропы и грузозахватные приспособления
Проверяют маркировку и соответствие выбранной схеме.
Осматривают канаты, цепи, ветви, крюки и соединения.
Повреждённое или неидентифицируемое приспособление выводят из работы.
Кромки груза защищают предусмотренными подкладками.
Узел на стропе не является способом ремонта.
Промышленная безопасность
23
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 24
Опасная зона подъёма
Людей выводят из зоны возможного падения и перемещения груза.
Не допускают нахождения под подвешенным грузом.
Не направляют груз руками из положения между грузом и препятствием.
Границы зоны поддерживают на всём протяжении операции.
Короткий подъём сохраняет ту же опасность.
Промышленная безопасность
24
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 25
Сигналы и остановка
Участники заранее согласуют понятные сигналы и способ связи.
При потере связи движение прекращают.
При угрозе людям сигнал остановки требует немедленной реакции.
Работу возобновляют после устранения причины и согласования действий.
Непонятный сигнал нельзя угадывать.
Промышленная безопасность
25
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 26
Осмотр и освидетельствование ГПМ
Ежесменный осмотр, обслуживание и освидетельствование решают разные задачи.
Проверяют конструкцию, механизмы, тормоза и защитные устройства.
Сроки и объём определяют по правилам и документации устройства.
Неисправный ограничитель не разрешается обходить ради завершения смены.
Защитное устройство является частью допуска к работе.
Промышленная безопасность
26
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 27
Испытания и ремонт ГПМ
Испытания проводят подготовленные специалисты по установленной программе.
Испытательная нагрузка не является разрешением на перегруз в работе.
После определённых ремонтов и изменений требуется дополнительная проверка.
Результаты и разрешение на дальнейшую эксплуатацию оформляют документально.
Проверку после ремонта нельзя заменить пробным подъёмом.
Промышленная безопасность
27
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 28
Сварные соединения ГПМ
Ремонт ответственных элементов выполняют по установленной технологии.
Требования к сварщику, материалам и контролю определяют для конструкции.
Трещины, деформации и недопустимые дефекты требуют оценки специалиста.
Самовольная приварка детали может изменить работу конструкции.
Ремонт несущей конструкции требует отдельного решения.
Промышленная безопасность
28
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 29
Ситуация: повреждённый строп
На стропе обнаружен дефект, но груз нужно переместить срочно.
Подъём не начинают и сообщают ответственному.
Приспособление исключают из выдачи до установленного решения.
Операцию продолжают с исправным подходящим комплектом.
Срочность не меняет критерии исправности.
Промышленная безопасность
29
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 30
Оборудование под давлением
Котлы, сосуды, трубопроводы и баллоны содержат накопленную энергию.
Разгерметизация может сопровождаться выбросом, ожогом или поражением веществом.
Опасность зависит от давления, температуры и рабочей среды.
Каждое устройство эксплуатируют в пределах установленных параметров.
Небольшой размер сосуда не означает малую опасность.
Промышленная безопасность
30
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010303

## Slide 31
Рабочие и расчётные параметры
Рабочее, расчётное, разрешённое и пробное давление имеют разное назначение.
Пробное давление относится к испытанию по установленной процедуре.
Допустимый режим берут из документации и разрешённых параметров.
Учитывают ограничения температуры и совместимость рабочей среды.
Испытательный параметр нельзя применять как рабочий.
Промышленная безопасность
31
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010303

## Slide 32
Группа сосуда и область правил
Классификация зависит от параметров и характера среды.
Универсальной оценки по одному только давлению недостаточно.
Специалист определяет применимые требования и объём контроля.
Оператор использует уже установленные ограничения своего оборудования.
Классификация влияет на контроль и документацию.
Промышленная безопасность
32
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 33
Защитные устройства
Предохранительные устройства ограничивают опасное превышение параметров.
Их исправность и настройка подлежат установленному контролю.
Запрещено самовольно блокировать, заглушать или менять настройку защиты.
Срабатывание требует выяснения причины.
Защита не предназначена для постоянного исправления режима.
Промышленная безопасность
33
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 34
Контроль давления и температуры
Оператор наблюдает показания приборов и сопоставляет их с допустимым режимом.
Проверяет отсутствие видимых повреждений и недостоверных показаний.
Неисправный прибор заменяют в установленном порядке.
Утечка, вибрация или необычный шум требуют реакции по инструкции.
Одного нормального показания недостаточно при других признаках опасности.
Промышленная безопасность
34
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 35
Пуск и наблюдение за режимом
Перед пуском подтверждают готовность оборудования и разрешение.
Проверяют арматуру, защиту и предусмотренные приборы.
Параметры изменяют в последовательности, установленной инструкцией.
При отклонении действуют по инструкции, не подбирая режим наугад.
Пуск после ремонта требует подтверждённой готовности.
Промышленная безопасность
35
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 36
Остановка и подготовка к ремонту
Оборудование отключают от источников давления и опасных сред.
Давление снимают и подтверждают безопасное состояние.
При необходимости выполняют очистку, продувку и контроль атмосферы.
Работы начинают после выполнения мер и допуска.
Нулевое показание неисправного манометра не доказывает безопасность.
Промышленная безопасность
36
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 37
Освидетельствование сосудов
Осмотр и испытания позволяют оценить техническое состояние.
Периодичность зависит от устройства и применимых требований.
При просроченном освидетельствовании работу не начинают и сообщают ответственному для проверки и оформления допуска.
Результаты отражают в документации оборудования.
Срок нельзя назначать по чужому сосуду.
Промышленная безопасность
37
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 38
Баллоны со сжатыми газами
Газ определяют по маркировке и документации.
Баллон защищают от падения, нагрева и повреждения вентиля.
Используют совместимые редукторы и исправные соединения.
Не проверяют утечки открытым пламенем.
Баллон с сомнительной маркировкой не подключают.
Промышленная безопасность
38
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
Сварщик.ppt

## Slide 39
Ремонт и сварка сосудов
Ремонт проводят после безопасного вывода из эксплуатации.
Технология, исполнители и контроль соответствуют назначению сосуда.
Сварка ёмкости с неизвестными остатками среды недопустима.
Возврат в работу требует оформленного результата контроля.
Пустая ёмкость может сохранять взрывоопасные остатки.
Промышленная безопасность
39
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
Сварщик.ppt

## Slide 40
Ситуация: рост давления
Показание растёт, а штатное регулирование не возвращает режим.
Оператор действует по инструкции аварийной остановки.
Людей выводят из опасной зоны и сообщают ответственному.
Самовольное отключение защиты или ремонт под давлением исключены.
Причину выясняют после обеспечения безопасности.
Промышленная безопасность
40
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 41
Электрические опасности
Ток, электрическая дуга и горячие части могут причинить тяжёлый вред.
Опасность усиливают влага, повреждение изоляции и проводящие поверхности.
Напряжение нельзя определять по отсутствию искр или шума.
Доступ к электроустановке ограничивают установленным порядком.
Неощутимое заранее напряжение остаётся опасным.
Промышленная безопасность
41
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 42
Категория персонала и полномочия
Обязанности и группа по электробезопасности определяют допустимые действия.
Группа не даёт права выполнять любую работу без задания и допуска.
Подключение, ремонт и переключения выполняет уполномоченный персонал.
Слушатель соблюдает границы своей подготовки.
Знание термина не заменяет право на операцию.
Промышленная безопасность
42
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010889

## Slide 43
Организация работ в электроустановке
Для конкретной работы определяют установленный способ оформления.
Назначают ответственных и состав бригады.
Допускающий проверяет подготовку рабочего места и проводит инструктаж.
Перерывы, изменение места и окончание оформляют установленным порядком.
Фактическая работа должна соответствовать заданию.
Промышленная безопасность
43
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010889

## Slide 44
Работа со снятием напряжения
Уполномоченный персонал выполняет необходимые отключения.
Принимает меры против ошибочной подачи напряжения и вывешивает запрещающие плакаты.
Проверяет его отсутствие и выполняет предусмотренное заземление.
Устанавливает ограждения и плакаты в необходимом объёме.
Отключение и проверка отсутствия напряжения — разные действия.
Промышленная безопасность
44
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 45
Заземление и защитные проводники
Защитный проводник является частью системы защиты от поражения током.
Повреждение соединения требует устранения до работы.
Нельзя самовольно заменять защитный проводник случайной металлической связью.
Проверку и ремонт выполняют специалисты.
Внешне целый корпус не подтверждает исправность защиты.
Промышленная безопасность
45
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 46
Переносное оборудование
До использования осматривают корпус, кабель, вилку и соединения.
Оборудование выбирают по условиям среды и инструкции.
Повреждённый кабель или признаки перегрева требуют прекращения работы.
Самодельное соединение не заменяет исправный комплект.
Исправность проверяют до включения.
Промышленная безопасность
46
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 47
Электрозащитные средства
Средства подбирают для напряжения и характера работы.
Перед применением проверяют целостность и предусмотренные отметки испытаний.
Просроченное или повреждённое средство не используют.
СИЗ не разрешают обходить организационные меры.
Неизвестный срок испытания требует проверки.
Промышленная безопасность
47
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 48
Работы возле токоведущих частей
Границы и безопасные расстояния определяют для конкретной установки.
Их соблюдают также инструментом, грузом и частью механизма.
Ограждения не переставляют самостоятельно.
При изменении условий работу прекращают до пересмотра мер.
Опасное приближение возможно без прямого касания.
Промышленная безопасность
48
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 49
Возврат электрооборудования в работу
Проверяют завершение работ и удаление людей из опасной зоны.
Снимают временные меры защиты в установленной последовательности.
Оформляют окончание и разрешение на включение.
Включение выполняет уполномоченный персонал.
Пробный пуск требует такого же управления безопасностью.
Промышленная безопасность
49
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 50
Ситуация: повреждённый кабель
У переносного оборудования обнаружена оголённая жила.
Использование прекращают и исключают повторное включение.
Сообщают ответственному для ремонта или замены.
Не касаются повреждения и не выполняют ремонт под напряжением.
Изолента на месте повреждения не является допуском к работе.
Промышленная безопасность
50
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 51
Оповещение об аварии
Сообщают место, характер опасности и известные сведения о пострадавших.
Используют установленную связь объекта, при необходимости 112 или 101.
Не задерживают сообщение ради самостоятельного поиска причины.
Предупреждают находящихся рядом людей безопасным способом.
Сообщение должно позволять быстро найти опасную зону.
Промышленная безопасность
51
Notes: промышленная безопасность.docx
Обучение Промбезу Общий.ppt

## Slide 52
Эвакуация и место сбора
Выходят по безопасному маршруту с учётом источника опасности.
Не возвращаются за вещами и не входят в перекрытую зону.
На месте сбора передают сведения о себе и отсутствующих.
Возврат разрешают ответственные после оценки обстановки.
Неизвестное местонахождение человека сразу сообщают.
Промышленная безопасность
52
Notes: промышленная безопасность.docx
Обучение Промбезу Общий.ppt

## Slide 53
Безопасность при оказании помощи
Сначала исключают опасность для оказывающего помощь.
Вызывают экстренную помощь и сообщают обстановку.
Действуют в пределах подготовки и указаний диспетчера.
Вход в опасную атмосферу или касание человека под напряжением без защиты недопустимы.
Второй пострадавший осложняет спасение.
Промышленная безопасность
53
Notes: промышленная безопасность.docx
Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 54
Разбор события и возобновление
Сохраняют сведения о признаках, времени и обстоятельствах.
Причины устанавливают по фактам, включая организационные условия.
Корректирующие меры проверяют до возобновления работы.
Персонал знакомят с изменениями инструкций и оборудования.
Повторный пуск требует устранения причины, а не только последствий.
Промышленная безопасность
54
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt

## Slide 55
Итоговая проверка знаний
Перед работой нужны понятное задание, исправное оборудование и действующий допуск.
Неисправности ГПМ, утечка давления и электрические повреждения требуют своевременной остановки.
Аварийные действия начинаются с безопасности людей и оповещения.
Нажмите «Начать тест».
При сомнении в условиях работа ожидает проверки.
Промышленная безопасность
55
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx