## Slide 1
工业安全
生产危险与安全作业组织。
起重机械、承压设备和电气装置。
事故预防、员工行动和生产监督。
适用于哈萨克斯坦共和国的培训课程。
工业安全
01
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
промышленная безопасность.docx

## Slide 2
课程内容
通用要求贯穿各类生产作业。
按设备类型讲解文件、作业许可和防护措施。
案例帮助识别必须停止作业的情况。
设备专项作业授权需另行办理。
工业安全
02
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 3
工业安全的目的
工业安全保护人员、财产和环境免受危险生产因素影响。
事故预防在设备启动前开始。
应急准备包括通信、疏散和经过训练的人员行动。
安全管理覆盖设备整个使用期。
工业安全
03
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188

## Slide 4
法规依据
哈萨克斯坦《民事保护法》规定通用要求。
起重机械适用第359号令相关规则，承压设备适用第358号令相关规则。
电气安全和动火作业受专项规则约束。
岗位规程应结合具体设备和现场条件。
通用规程范本不能替代具体作业要求。
工业安全
04
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
промышленная безопасность.docx
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010332
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010303
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010889
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 5
危险生产设施
存在危险物质和工艺时，应核查危险设施判定条件。
按法律规定开展识别，不能仅凭企业名称判断。
危险技术装置按类型和参数进行管理。
员工应了解本区域危险和授权范围。
名称中没有“危险”二字并不消除风险。
工业安全
05
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188

## Slide 6
危险物质与工艺
可燃物可能燃烧，氧化剂会助燃。
有毒物质可通过吸入或接触造成危害。
压力、温度和机械能可能造成严重伤害。
作业前应掌握物质、工艺和防护措施信息。
危险取决于物质特性和使用条件。
工业安全
06
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
промышленная безопасность.docx

## Slide 7
事故与异常事件
结构破坏、失控爆炸或危险物质释放属于事故征兆。
设备故障或工艺偏离可能构成异常事件。
即使没有人员受伤，也应报告并分析。
隐瞒偏差会失去预防事故的机会。
应在偏差再次发生前记录并处理。
工业安全
07
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188

## Slide 8
组织的职责
运营组织保证设备完好并落实强制要求。
指定责任人，建立监督程序。
组织培训、知识考核和人员作业准入。
保持控制事故及消除后果的准备状态。
指定责任人不免除组织本身的职责。
工业安全
08
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188

## Slide 9
员工的行动
员工仅在培训和授权范围内完成任务。
检查工作场所，使用规定的防护用品。
报告故障、偏差和对人员的威胁。
存在直接危险时，停止工作并撤至安全地点。
不得擅自处理危险故障。
工业安全
09
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
промышленная безопасность.docx

## Slide 10
培训与作业准入
培训说明危险及安全方法。
知识考核确认对要求的理解。
作业交底介绍具体任务和工作场所。
规则要求时，还需实际操作训练及作业授权。
观看课件不等于获得所有操作权限。
工业安全
10
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 11
生产监督
监督应在事故前发现违规情况。
检查设备、文件、人员和工作条件。
每项问题明确措施、责任人和期限。
问题关闭须通过现场核实。
“已整改”记录必须有实际依据。
工业安全
11
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 12
开工前检查
明确任务、作业区边界和责任人。
检查设备、防护装置及通道。
评估邻近作业和可能变化的环境。
条件不符合要求时，消除原因后再开工。
昨天正常不能代替今天的检查。
工业安全
12
Notes: промышленная безопасность.docx
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 13
工作场所风险评估
识别可能造成伤害的因素及暴露人员。
优先消除危险并采用工程防护。
组织措施和个人防护作为补充。
设备、任务或环境变化后重新评估。
条件改变就应重新评估风险。
工业安全
13
Notes: промышленная безопасность.docx
Обучение Промбезу Общий.ppt

## Slide 14
作业许可与协调
按规则和程序对要求许可的作业办理作业票。
明确地点、内容、人员及防护措施。
现场实际条件必须符合许可要求。
任务变化后应重新审核条件，不能只靠口头约定。
票上的签字不能代替已落实的措施。
工业安全
14
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx
промышленная безопасность.docx

## Slide 15
能源隔离
检修前识别电能、机械能和储存能量。
停止设备并防止意外启动。
按程序泄压并固定运动部件。
由授权人员确认危险能量已消除。
按下停止按钮本身不等于能源隔离。
工业安全
15
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 16
动火作业
焊接、切割和加热会产生火花及高温表面。
移除可燃物或按规定保护。
检查相邻房间、孔洞和隐蔽空间。
配备灭火器材并安排完工后检查。
火花可能进入可见作业区之外。
工业安全
16
Notes: промышленная безопасность.docx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 17
设备文件
设备护照用于确认设备身份和允许参数。
制造商说明书规定运行及维护条件。
日志记录检查、维修和缺陷。
未知参数必须在运行前查明。
邻近设备的参数不能代替本机文件。
工业安全
17
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 18
起重机械
起重机、葫芦等装置用途不同。
吊索、吊梁和容器共同构成吊运系统。
选型需考虑载荷质量、作业范围和支承条件。
按设备文件及工艺方案组织作业。
安全吊运依赖整个系统。
工业安全
18
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 19
起重设备护照与标识
核对设备类型及识别编号。
检查起重量、安装条件和制造商限制。
核查检验及投入使用文件。
标识不清或相互矛盾时，先核实信息。
起重量应符合实际工况。
工业安全
19
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010332

## Slide 20
起重设备登记与维护
国家登记或内部登记要求取决于设备类型。
无需国家登记不等于无需管理。
按规定计划维护和检修。
保存检查及缺陷处理记录。
内部登记同样需要明确责任。
工业安全
20
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 21
起重作业责任分工
监督人员检查安全运行情况。
设备完好责任人组织维护和维修。
安全吊运责任人组织具体作业。
司机和司索人员履行各自职责并使用约定信号。
起吊前必须明确各自职责。
工业安全
21
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 22
起吊准备
确认质量、重心和吊点。
选择性能适合的机械及吊具。
检查路线、落点及人员撤离情况。
约定参与人员的通信方式。
质量不明时不得开始起吊。
工业安全
22
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 23
吊索与取物装置
检查标识及与吊装方案的适配性。
检查钢丝绳、链条、索腿、吊钩和连接件。
损坏或无法识别的吊具退出使用。
按规定保护载荷棱边。
打结不能修复吊索。
工业安全
23
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 24
吊运危险区域
人员撤离载荷可能坠落或移动的范围。
禁止停留在悬吊载荷下方。
不得站在载荷与障碍物之间用手导向。
整个操作过程中保持区域边界。
短距离起吊同样有危险。
工业安全
24
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 25
信号与停止
事先约定清晰信号和通信方式。
失去通信时停止运动。
出现人员危险时，立即响应停止信号。
原因消除并重新协调后方可恢复。
不得猜测不明信号。
工业安全
25
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 26
检查与技术检验
班前检查、维护及技术检验目的不同。
检查结构、机构、制动器和安全装置。
周期和范围按规则及设备文件确定。
不得为完成班次而绕过故障限位装置。
安全装置是准许运行的条件之一。
工业安全
26
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 27
起重设备试验与维修
由合格人员按规定方案试验。
试验载荷不代表日常允许超载。
特定维修或改动后需追加检查。
试验结果和继续使用许可应形成文件。
维修后的检查不能用随意试吊替代。
工业安全
27
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 28
起重结构焊接接头
关键部件维修应执行规定工艺。
按结构要求确定焊工、材料和检验条件。
裂纹、变形和不允许缺陷交由专业人员评估。
擅自焊接附件可能改变结构受力。
承载结构维修需要专门决定。
工业安全
28
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 29
案例：损坏的吊索
发现吊索缺陷，但任务非常紧急。
不开始起吊，向责任人报告。
在作出规定处理决定前停止发放该吊具。
改用完好且适合的吊具后再作业。
紧急程度不改变完好标准。
工业安全
29
Notes: Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 30
承压设备
锅炉、容器、管道和气瓶储存能量。
失去密封可能造成喷出、烫伤或介质伤害。
危险与压力、温度和介质有关。
设备必须在规定参数内运行。
容器体积小不代表危险小。
工业安全
30
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010303

## Slide 31
运行与设计参数
工作、设计、允许和试验压力用途不同。
试验压力仅用于规定试验程序。
运行限值来自设备文件及批准参数。
同时考虑温度限制和介质相容性。
不能把试验参数当作运行参数。
工业安全
31
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010303

## Slide 32
容器分类与规则适用
分类取决于参数和介质性质。
仅凭压力无法完成通用分类。
专业人员确定适用要求和检验范围。
操作人员遵守本设备已确定的限值。
分类影响检验和文件要求。
工业安全
32
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 33
保护装置
安全装置限制参数危险超限。
按规定检查其完好状态和整定。
禁止擅自旁路、堵塞或改变整定。
保护动作后必须查明原因。
保护装置不能长期代替正常调节。
工业安全
33
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 34
压力和温度监测
操作人员将读数与允许工况比较。
检查明显损坏及不可靠指示。
故障仪表按规定更换。
泄漏、振动或异常声响应按规程处理。
其他征兆异常时，单个正常读数不能证明安全。
工业安全
34
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 35
启动与运行监视
启动前确认设备准备状态及许可。
检查阀件、保护和规定仪表。
按规程顺序改变参数。
出现偏差时按规程处理，不盲目试调。
维修后启动必须确认准备完毕。
工业安全
35
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 36
停车与检修准备
隔离压力和危险介质来源。
释放压力并确认安全状态。
必要时清洗、吹扫和检测环境。
完成措施并获得许可后开始检修。
故障压力表的零读数不能证明安全。
工业安全
36
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 37
容器技术检验
检查和试验用于评估技术状态。
周期由设备及适用要求决定。
检验逾期时不开工，通知责任人安排检查和准入。
结果写入设备文件。
不能套用其他容器的周期。
工业安全
37
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 38
压缩气体气瓶
通过标识和文件确认气体。
防止气瓶倒落、受热和阀门损坏。
使用相容的减压器及完好连接件。
不得用明火检查泄漏。
标识存疑的气瓶不得连接。
工业安全
38
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
Сварщик.ppt

## Slide 39
容器维修与焊接
安全停用后才能维修。
工艺、人员和检验应符合容器用途。
残留介质不明时不得焊接。
恢复使用前须有检验结果文件。
空容器仍可能含有爆炸性残留物。
工业安全
39
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
Сварщик.ppt

## Slide 40
案例：压力上升
读数持续上升，正常调节不能恢复工况。
操作人员执行紧急停车规程。
撤离危险区域人员并报告责任人。
不得擅自停用保护或带压维修。
确保安全后再查明原因。
工业安全
40
Notes: Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 41
电气危险
电流、电弧和高温部件可造成严重伤害。
潮湿、绝缘损坏及导电表面会增大危险。
没有火花或声音不能证明没有电压。
按规定限制电气装置的接近权限。
无法预先感觉到的电压仍然危险。
工业安全
41
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 42
人员类别与权限
职责及电气安全等级决定允许操作。
等级不代表无需任务和许可即可开展所有工作。
接线、维修和倒闸由授权人员完成。
学员应遵守自身培训范围。
知道术语不等于拥有操作权限。
工业安全
42
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010889

## Slide 43
电气作业组织
为具体工作确定规定的管理方式。
指定责任人和班组成员。
许可人员核查现场准备并开展交底。
间断、转移地点和完工按程序记录。
实际作业必须与任务一致。
工业安全
43
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010889

## Slide 44
停电作业准备
授权人员完成必要断开。
防止误送电并悬挂禁止标志。
验明确无电压，再执行规定接地。
设置所需围栏及其他标志。
断开电源与确认无电压是不同步骤。
工业安全
44
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 45
接地与保护导体
保护导体属于防触电系统。
连接损坏必须在作业前消除。
不得用任意金属连接替代保护导体。
由专业人员检查和维修。
外壳完整不能证明保护有效。
工业安全
45
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 46
移动式电气设备
使用前检查外壳、电缆、插头和接头。
按环境条件和说明书选用。
电缆损坏或出现过热迹象时停止使用。
自制接头不能代替完好配套部件。
接通前应检查完好状态。
工业安全
46
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 47
电气防护用品
按电压和任务选择用品。
使用前检查完整性及试验标记。
过期或损坏用品不得使用。
个人防护不能取代组织措施。
试验有效期不明时应先核实。
工业安全
47
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 48
带电部分附近作业
按具体装置确定边界和安全距离。
人员、工具、载荷及机械部件均须保持距离。
不得擅自移动围栏。
条件改变时停止工作并重新评估措施。
未直接接触也可能发生危险。
工业安全
48
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 49
电气设备恢复运行
确认完工并清退危险区域人员。
按规定顺序撤除临时防护。
办理完工及送电许可。
由授权人员执行送电。
试运行同样需要安全控制。
工业安全
49
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 50
案例：电缆破损
发现移动设备电缆导体裸露。
停止使用并防止再次通电。
通知责任人安排维修或更换。
不触摸破损处，不带电修理。
简单缠胶带不能作为继续使用的许可。
工业安全
50
Notes: Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 51
事故报告
说明位置、危险性质和已知伤员情况。
使用现场通信方式，必要时拨打112或101。
不要为自行调查原因而延迟报告。
以安全方式警告附近人员。
报告应帮助救援者迅速定位危险区。
工业安全
51
Notes: промышленная безопасность.docx
Обучение Промбезу Общий.ppt

## Slide 52
疏散与集合点
根据危险源选择安全撤离路线。
不为取物返回，也不进入封锁区域。
到集合点后报告自身及已知失联人员情况。
责任人评估后才能准许返回。
有人位置不明时立即报告。
工业安全
52
Notes: промышленная безопасность.docx
Обучение Промбезу Общий.ppt

## Slide 53
救助时的安全
先排除对救助者的危险。
呼叫急救并说明现场情况。
按培训范围及调度员指示行动。
无防护不得进入危险气氛或接触仍带电的伤员。
新增伤员会使救援更加困难。
工业安全
53
Notes: промышленная безопасность.docx
Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 54
事件分析与恢复
保留迹象、时间和经过等信息。
根据事实查明原因，包括组织因素。
恢复作业前核实纠正措施。
向人员说明规程和设备变化。
恢复前应消除原因，而不仅是后果。
工业安全
54
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt

## Slide 55
知识考核准备
作业需要明确任务、完好设备和有效授权。
起重故障、压力泄漏及电气损坏要求及时停止。
应急行动从人员安全和报警开始。
点击“开始测试”。
条件存疑时先检查再作业。
工业安全
55
Notes: Обучение Промбезу Общий.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx
Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx