## Slide 1
Сварщик
Основы сварочных процессов и безопасная организация рабочего места.
Подготовка соединения, оборудование, защита и контроль результата.
Учебная программа для работы в Республике Казахстан.
Курс не присваивает квалификационный разряд автоматически.
Сварщик
01
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 2
Содержание обучения
Рассматриваются дуговая сварка, газопламенная обработка и оборудование.
Отдельные разделы посвящены электрическим, газовым и пожарным опасностям.
Практические ситуации связывают подготовку, выполнение и завершение работы.
Параметры конкретной сварки задаёт технологическая документация.
Сварщик
02
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 3
Назначение сварного соединения
Сварка создаёт неразъёмное соединение материалов.
Требуемые свойства зависят от материала, конструкции и условий эксплуатации.
Внешний вид шва не подтверждает все его внутренние свойства.
Приёмку проводят по требованиям к конкретному изделию.
Безопасность конструкции зависит от качества соединения.
Сварщик
03
Notes: Сварщик.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 4
Основные процессы
При дуговой сварке нагрев создаёт электрическая дуга.
При газовой сварке используют тепло пламени горючего газа и кислорода.
Защита сварочной ванны зависит от выбранного процесса.
Способ выбирают по материалу, толщине и технологии.
Один режим нельзя переносить на все процессы.
Сварщик
04
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 5
Ручная дуговая сварка
Плавящийся электрод участвует в формировании металла шва.
Покрытие электрода обеспечивает предусмотренную защиту процесса.
Марку, диаметр и режим выбирают по технологической документации.
Состояние электродов влияет на качество соединения.
Влажные или неподходящие материалы требуют замены.
Сварщик
05
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 6
Сварка в защитных газах
Проволока или неплавящийся электрод применяются в зависимости от процесса.
Газ защищает сварочную ванну от окружающей атмосферы.
Нарушение подачи газа может ухудшить качество.
Газ и расход выбирают по технологии и оборудованию.
Защитный газ может вытеснять кислород из рабочей зоны.
Сварщик
06
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 7
Газовая сварка и резка
Горелка или резак должны соответствовать используемому газу.
Газовая сварка и кислородная резка имеют разные задачи.
Режим и комплект определяют по материалу и руководству изготовителя.
Порядок зажигания и остановки берут из инструкции конкретного оборудования.
Универсального давления для всех горелок нет.
Сварщик
07
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 8
Документация задания
До работы знакомятся с чертежом и требованиями к соединению.
Уточняют материал, подготовку кромок и положение шва.
Проверяют технологию, режим и порядок контроля.
Неясное требование уточняют до начала сварки.
Устное предположение не заменяет заданную технологию.
Сварщик
08
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 9
Подготовка деталей
Поверхности очищают в пределах требований технологии.
Удаляют загрязнения, которые ухудшают качество или создают вредные выделения.
Проверяют форму кромок и зазор.
Детали закрепляют устойчиво и с безопасным доступом к соединению.
Неизвестное покрытие требует оценки перед нагревом.
Сварщик
09
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 10
Сборка и прихватки
Проверяют взаимное положение деталей по чертежу.
Прихватки выполняют с учётом требований к материалу и технологии.
Приспособления удерживают детали без опасности смещения.
Недопустимый дефект прихватки устраняют установленным способом.
Прихватка также влияет на качество соединения.
Сварщик
10
Notes: Сварщик.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 11
Режим и последовательность
Силу тока, напряжение и скорость выбирают по технологии.
Учитывают положение, толщину и тепловое состояние детали.
Изменение режима должно быть обосновано.
Последовательность проходов помогает управлять формой и деформацией.
Подбор наугад особенно опасен для ответственных конструкций.
Сварщик
11
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 12
Источники сварочного тока
Трансформатор, выпрямитель и инвертор имеют разные характеристики.
Питание и допустимую нагрузку сверяют с паспортом.
Охлаждение и рабочий цикл соблюдают по инструкции.
Перегрев и неисправность требуют остановки.
Компактный аппарат также нуждается в правильном подключении.
Сварщик
12
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 13
Кабели и электрододержатель
Проверяют изоляцию, соединения и крепление электрода.
Кабель защищают от нагрева, порезов и движения транспорта.
Электрододержатель размещают так, чтобы исключить случайное замыкание.
Неисправные детали выводят из использования.
Повреждённая изоляция требует устранения до включения.
Сварщик
13
Notes: Сварщик.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 14
Обратный проводник
Ток должен возвращаться по предусмотренной сварочной цепи.
Контакт с изделием обеспечивают надёжным соединением.
Не используют случайные трубопроводы и конструкции как замену проводнику.
Во взрывопожароопасных условиях учитывают специальные требования к изоляции.
Сварочная цепь и защитное заземление имеют разные задачи.
Сварщик
14
Notes: Сварщик.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 15
Стационарный и временный пост
Стационарный пост оборудуют для повторяющихся операций.
Временный пост требует оценки условий именно в месте задания.
Проходы, освещение и размещение оборудования должны быть безопасными.
Смежные работы согласуют до начала.
Перенос аппарата создаёт новое рабочее место.
Сварщик
15
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 16
Основные опасности сварки
Дуга создаёт излучение и опасность электрического поражения.
Искры и горячий металл вызывают ожоги и пожары.
Дым и газы воздействуют на дыхание.
Перемещение деталей, шум и неудобная поза создают дополнительные риски.
Защиту подбирают по всем опасностям задания.
Сварщик
16
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 17
Защита глаз и лица
Щиток или маску подбирают по процессу и режиму.
Светофильтр должен обеспечивать необходимую защиту.
Проверяют целостность, крепление и работоспособность.
При зачистке используют защиту от летящих частиц.
Обычные очки не заменяют сварочный светофильтр.
Сварщик
17
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 18
Одежда и защита рук
Одежда должна защищать от искр и горячих частиц.
Перчатки выбирают для сварочных работ и сохраняют сухими.
Не допускают открытых участков тела и карманов, собирающих искры.
Обувь и положение одежды препятствуют попаданию горячего металла.
Загрязнённая горючим одежда непригодна для работы.
Сварщик
18
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 19
Защита окружающих
Сварочную зону отделяют предусмотренными экранами.
Не допускают прямого наблюдения дуги незащищёнными людьми.
Проверяют, куда попадают искры и частицы.
Проходы сохраняют свободными и понятными.
Опасность дуги распространяется за пределы поста.
Сварщик
19
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 20
Дым и вентиляция
Удаление загрязнений организуют как можно ближе к источнику.
Общеобменная вентиляция дополняет местное удаление.
Состав выделений зависит от металла, покрытия и расходных материалов.
Респиратор выбирают по оценке риска, он не заменяет необходимую вентиляцию.
Отсутствие резкого запаха не доказывает чистоту воздуха.
Сварщик
20
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 21
Электробезопасность сварщика
Аппарат подключает уполномоченный персонал установленным способом.
До работы проверяют защитные соединения и состояние кабелей.
Не работают с повреждённым оборудованием и опасной влажностью.
Ремонт и переключения выполняют в пределах отдельного допуска.
Группа по электробезопасности не разрешает любые операции.
Сварщик
21
Notes: Сварщик.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010889

## Slide 22
Предсменная проверка
Уточняют задание, документацию и допуск.
Осматривают аппарат, кабели, оснастку и средства защиты.
Проверяют вентиляцию, экраны и пожарные меры.
Недостаток устраняют до начала сварки.
Проверка относится к сегодняшнему месту и заданию.
Сварщик
22
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 23
Подготовка огневых работ
Оформляют предусмотренный допуск для временных огневых работ.
Удаляют или защищают горючие материалы.
Проверяют проёмы и соседние пространства.
Обеспечивают средства тушения и предусмотренное наблюдение.
Искры способны вызвать тление вне поля зрения.
Сварщик
23
Notes: Сварщик.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 24
Кислород и горючие газы
Кислород поддерживает горение и усиливает пожарную опасность.
Горючий газ способен образовать опасную смесь с воздухом.
Кислородную арматуру защищают от масла и жира.
Нельзя использовать кислород для продувки одежды или вентиляции.
Каждый газ требует совместимого оборудования.
Сварщик
24
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 25
Идентификация баллона
Газ устанавливают по маркировке и документации.
Проверяют состояние корпуса, вентиля и предусмотренные сведения об освидетельствовании.
Не используют баллон с сомнительной принадлежностью или дефектом.
Цвет не должен быть единственным основанием для подключения.
Сомнение в содержимом исключает подключение.
Сварщик
25
Notes: Сварщик.ppt
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 26
Размещение и перемещение баллонов
Баллоны закрепляют от падения и защищают от нагрева.
Используют предназначенные средства перемещения.
Не поднимают баллон за вентиль и не подвергают ударам.
Расстояния и совместное размещение определяют по действующим требованиям.
Повреждение вентиля может привести к резкому выбросу.
Сварщик
26
Notes: Сварщик.ppt
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 27
Редуктор и манометры
Редуктор выбирают для газа и диапазона давления.
Соединения должны соответствовать оборудованию без самодельных переходников.
Проверяют исправность манометров и отсутствие повреждений.
Рабочее давление задают по инструкции горелки или резака.
Число из чужого примера не является настройкой.
Сварщик
27
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 28
Рукава и соединения
Рукава соответствуют газу и условиям работы.
Их защищают от перегиба, искр и механического повреждения.
Соединения выполняют предусмотренными креплениями.
Утечки проверяют разрешённым способом без открытого пламени.
Запах или подозрение на утечку требует остановки.
Сварщик
28
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 29
Обратный удар и защита
Обратный удар распространяет пламя в сторону газовой системы.
Предусмотренные клапаны и огнепреградители снижают риск.
При хлопке, перегреве или нестабильности работу прекращают по инструкции.
Повторный пуск допускается после выяснения и устранения причины.
Защитное устройство не отменяет исправность всего комплекта.
Сварщик
29
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 30
Сварка ёмкостей
Перед нагревом выясняют, что находилось в ёмкости.
Удаляют остатки и изолируют подводящие коммуникации по процедуре.
Проверяют атмосферу и выполняют предусмотренные меры допуска.
Закрытая или неизвестная ёмкость не допускается к самовольной сварке.
Пустая на вид ёмкость может содержать горючие пары.
Сварщик
30
Notes: Сварщик.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 31
Замкнутое пространство
Для входа требуются специальная подготовка места и установленный допуск.
Организуют контроль атмосферы, вентиляцию, связь и наблюдение.
Предусматривают возможность спасения без импровизации.
При изменении условий работу прекращают и выходят.
Защитный газ способен создать недостаток кислорода.
Сварщик
31
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 32
Работа на высоте
Применяют безопасную площадку и предусмотренную защиту от падения.
Точки крепления выбирают по установленной системе, а не произвольно.
Страховочные элементы защищают от искр и горячего металла.
Нижнюю зону ограждают от падающих предметов и частиц.
Случайный элемент лесов не является подтверждённой точкой крепления.
Сварщик
32
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 33
Обращение с деталями
Массу и способ перемещения определяют заранее.
Используют подходящие подъёмные средства и устойчивые опоры.
Руки не размещают в зоне возможного зажатия.
Горячие детали обозначают и размещают безопасно.
Внешний вид металла не всегда показывает его температуру.
Сварщик
33
Notes: Сварщик.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 34
Выполнение шва
Поддерживают режим и последовательность по технологии.
Наблюдают стабильность процесса и состояние оборудования.
Между проходами выполняют предусмотренную очистку.
Не продолжают сварку при неисправности или утрате защиты.
Дефект условий требует остановки до дефекта соединения.
Сварщик
34
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 35
Внешние дефекты соединения
Трещины, подрезы, наплывы и незаполненные кратеры требуют оценки.
Размер и форма шва должны соответствовать документации.
Поры и непровар могут иметь разные причины.
Допустимость определяют по требованиям, а не личному впечатлению.
Зачистка не доказывает устранение внутреннего дефекта.
Сварщик
35
Notes: Сварщик.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx

## Slide 36
Контроль и исправление
Визуальный контроль дополняют предусмотренными методами.
Результаты фиксируют с привязкой к соединению.
Исправление выполняют по согласованной технологии.
Повторный контроль подтверждает результат ремонта.
Самовольное исправление может скрыть причину дефекта.
Сварщик
36
Notes: Сварщик.ppt
Презентация вебинара Грузоподъемные механизмы Ким.pptx
Презентация вебинара Сосуды под давлением.pptx

## Slide 37
Перерывы и окончание
Останавливают оборудование и газовую систему по инструкции.
Исключают случайное включение и утечки.
Осматривают место и смежные зоны на признаки тления.
Оформляют завершение и продолжают предусмотренный пожарный контроль.
Остывание и скрытое тление требуют внимания после сварки.
Сварщик
37
Notes: Сварщик.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 38
Неисправность или утечка
Прекращают работу и выполняют безопасную остановку.
Предупреждают людей и сообщают ответственному.
Не ищут газовую утечку пламенем и не ремонтируют под давлением.
Возобновляют работу после подтверждённого устранения причины.
Повторные хлопки нельзя считать нормальным режимом.
Сварщик
38
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 39
Пожар и аварийное оповещение
Сообщают точное место и характер опасности.
Вызывают помощь по установленному порядку, при необходимости 112 или 101.
Сохраняют безопасный путь выхода.
Тушение допускается только при безопасных условиях и наличии подготовки.
При угрозе распространения приоритет имеет эвакуация.
Сварщик
39
Notes: Сварщик.ppt
https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

## Slide 40
Первая помощь и безопасность
Сначала прекращают воздействие опасности без риска для себя.
Вызывают экстренную помощь и действуют в пределах подготовки.
При электрическом поражении не касаются человека до безопасного снятия воздействия.
Не входят без защиты в опасную атмосферу ради спасения.
Условия для помощи должны быть безопасными.
Сварщик
40
Notes: Сварщик.ppt
Презентация вебинара Электробезопасность - Ким - ноябрь 2025 года.pptx

## Slide 41
Ситуация: неизвестная ёмкость
Поступило задание приварить крепление к использованной ёмкости.
Сведения о прежнем содержимом отсутствуют.
Работу останавливают до идентификации, подготовки и допуска.
Внешняя чистота не подтверждает отсутствие опасных остатков.
Нагрев начинают только после подтверждения безопасных условий.
Сварщик
41
Notes: Сварщик.ppt

## Slide 42
Итоговая проверка знаний
Технология определяет материал, подготовку и режим.
Исправность оборудования и меры защиты проверяют до работы.
Неисправность, утечка и изменение условий требуют остановки.
Нажмите «Начать тест».
Безопасное завершение входит в каждое сварочное задание.
Сварщик
42
Notes: Сварщик.ppt