## Slide 1
УЧЕБНЫЙ КУРС
Пожарная безопасность
Предупреждение пожара, эвакуация и безопасное применение огнетушителя
Учебный курс для рабочих и линейного персонала
Пожарная безопасность
01

## Slide 2
После курса работник сможет
01
Назвать первые действия при дыме, запахе гари, тревоге или открытом огне.
02
Понимать условия горения, опасные факторы и способы прекращения пожара.
03
Выбрать подходящий огнетушитель по маркировке и оценить безопасность тушения.
04
Эвакуироваться, сообщить 101/112 и действовать на пункте сбора.
Жизнь и безопасная эвакуация имеют приоритет над имуществом и тушением.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
02

## Slide 3
Логика курса
01
Первые действия и основы горения.
02
Классы пожаров и выбор огнетушителя.
03
Эвакуация, сообщение и пункт сбора.
04
Профилактика и огневые работы.
05
Практические сценарии и итоговый алгоритм.
КУРС
смысловых блоков
Пожарная безопасность
03
5

## Slide 4
01
Сигнал и основы горения
При признаках пожара сначала предупредить людей, сообщить и начать эвакуацию.
Пожарная безопасность
04

## Slide 5
Тревога требует немедленного действия
1
Сообщить
Подать сигнал и позвонить 101 или 112, если это предусмотрено ролью.
2
Предупредить
Оповестить людей рядом и выполнять указания системы оповещения.
3
Эвакуироваться
Идти по безопасному маршруту, не задерживаясь за вещами.
4
Собраться
Прибыть на пункт сбора, пройти перекличку и не возвращаться.
Опасная фраза «не поднимайте тревогу» удалена: тревогу подают незамедлительно.
Норма: Правила пожарной безопасности • Рекомендации МЧС: 101/112
Пожарная безопасность
05

## Slide 6
Пожар — неконтролируемое горение
• Он создаёт угрозу людям, имуществу, процессам и окружающей среде.
• Развитие зависит от горючего, кислорода, энергии зажигания и условий помещения.
• Небольшой очаг может быстро стать непригодным для ручного тушения.
• Раннее обнаружение и сообщение сокращают время свободного развития.
Размер пламени — не единственный показатель опасности; дым может быть критичнее.
Пожарная безопасность
06

## Slide 7
Опасные факторы действуют до пламени
РИСК / ИСТОЧНИК
ПОСЛЕДСТВИЕ
МЕРА КОНТРОЛЯ
Дым и токсичные продукты
Отравление, потеря ориентации
Раннее оповещение и эвакуация
Высокая температура
Ожоги и тепловое воздействие
Дистанция и защищённый маршрут
Снижение кислорода
Потеря сознания
Не входить без специальной защиты
Обрушение и взрыв
Травмы и блокирование выхода
Не приближаться и сообщить службам
В задымлённое помещение не возвращаются без специальных полномочий и защиты.
Пожарная безопасность
07

## Slide 8
Причины связаны с контролем источников
• Неисправное электрооборудование, перегрузка и повреждённая изоляция.
• Открытое пламя, искры и огневые работы без подготовки.
• Неправильное хранение горючих материалов и разливы жидкостей.
• Курение вне отведённого места, горячие поверхности и нарушение уборки.
Профилактика управляет источником зажигания и пожарной нагрузкой одновременно.
Пожарная безопасность
08

## Slide 9
Для горения нужны три условия
• Горючее вещество — материал, пары или газ, способные поддерживать горение.
• Окислитель — обычно кислород воздуха.
• Источник зажигания — пламя, искра, горячая поверхность или иная энергия.
• Управление любым элементом может предотвратить возникновение или развитие пожара.
Огненный треугольник помогает выбрать меру профилактики и тушения.
Пожарная безопасность
09

## Slide 10
Тепло распространяется четырьмя путями
• Теплопроводность передаёт тепло через материал и соединённые конструкции.
• Конвекция переносит горячие газы и дым вверх и по помещениям.
• Излучение нагревает предметы на расстоянии.
• Пламя непосредственно зажигает материалы при контакте.
Закрытая дверь может замедлить распространение дыма и тепла.
Пожарная безопасность
10

## Slide 11
Горение прекращают воздействием на условие
1
Охладить
Снизить температуру подходящим огнетушащим веществом.
2
Изолировать
Ограничить доступ кислорода или закрыть поверхность.
3
Удалить горючее
Остановить подачу или убрать материал, если это безопасно.
4
Прервать реакцию
Применить подходящий состав для данного класса пожара.
Неподходящее средство может распространить огонь или создать новую опасность.
Пожарная безопасность
11

## Slide 12
02
Классы и огнетушители
Выбор выполняют по горящему материалу, наличию напряжения и маркировке конкретного огнетушителя.
Пожарная безопасность
12

## Slide 13
Класс пожара определяет горючее
• A — твёрдые материалы, обычно с образованием тлеющих углей.
• B — горючие жидкости и плавящиеся твёрдые вещества.
• C — горючие газы; D — горючие металлы.
• Для электрооборудования под напряжением учитывают электрический риск и маркировку средства; класс F применяют к пищевым маслам и жирам, если он предусмотрен для объекта.
Цвет корпуса или иностранный ярлык не заменяет обозначение класса и инструкцию.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
13

## Slide 14
Напряжение ограничивает выбор средства
• Если возможно, безопасно обесточьте оборудование по установленной процедуре.
• Не применяйте воду или пену к оборудованию под напряжением, если средство не предназначено для этого.
• Соблюдайте маркировку огнетушителя и безопасную дистанцию изготовителя.
• После снятия напряжения учитывайте класс фактически горящего материала.
Выключатель оборудования не всегда гарантирует отсутствие напряжения.
Пожарная безопасность
14
СТОП

## Slide 15
Тип огнетушителя выбирают по задаче
• Водный охлаждает и применяется только к подходящим материалам и условиям.
• Пенный изолирует поверхность горючей жидкости, но имеет ограничения по электрическому риску.
• Порошковый универсален по многим классам, но снижает видимость и загрязняет оборудование.
• Углекислотный не оставляет остатка, но требует учёта удушья, холода раструба и повторного возгорания.
Выбирайте по этикетке конкретного огнетушителя, а не по привычке.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
15

## Slide 16
У каждого типа есть ограничения
РИСК / ИСТОЧНИК
ПОСЛЕДСТВИЕ
МЕРА КОНТРОЛЯ
Вода
Электрический риск; реакция с отдельными веществами
Применять только по маркировке и после оценки
Пена
Проводимость и несовместимость с отдельными жидкостями
Не использовать вне обозначенной области
Порошок
Пыль, потеря видимости, повторное возгорание
Сохранять выход и контролировать очаг
CO₂
Холодовой ожог, вытеснение кислорода
Не касаться раструба, проветрить безопасно
Огнетушащая способность не отменяет опасности самого способа тушения.
Пожарная безопасность
16

## Slide 17
Маркировка содержит решение для работника
• Проверьте тип заряда и обозначенные классы пожара.
• Прочитайте ограничения по напряжению, температуре и способу применения.
• Убедитесь, что инструкция читаема, пломба цела и срок обслуживания действителен.
• Если маркировка неясна, не используйте средство наугад.
Старая иностранная цветовая схема не используется как обязательная маркировка Казахстана.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
17

## Slide 18
Внешняя проверка занимает несколько секунд
1
Доступ
Огнетушитель виден, обозначен и не загромождён.
2
Состояние
Корпус, шланг, раструб и рукоятка без повреждений и коррозии.
3
Готовность
Пломба и чека целы; индикатор давления в допустимой зоне, если он есть.
4
Обслуживание
Маркировка и отметка контроля читаемы и действительны.
Повреждённый огнетушитель не проверяют пуском в помещении.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
18

## Slide 19
Размещение зависит от категории помещения
• Предельное расстояние до возможного очага: 20 м для общественных зданий.
• Для категорий А, Б и В1–В4 — 30 м; для категории Г — 40 м; для категории Д — 70 м.
• Размещают на видных местах и у эвакуационных выходов без препятствия эвакуации.
• Верх огнетушителя: не выше 1,5 м; при полной массе 15 кг и более — не выше 1,0 м.
Универсальные «30 м и 1,1 м» из старого материала были ошибочны.
Норма: Правила пожарной безопасности, приложение о первичных средствах
Пожарная безопасность
19

## Slide 20
Сначала решите: тушить или уходить
• Тушение допустимо только для небольшого начального очага при наличии обучения.
• Есть исправный подходящий огнетушитель и безопасный путь отхода за спиной.
• Нет плотного дыма, угрозы взрыва, токсичного выброса или быстрого распространения.
• Если любое условие не выполнено — предупредите, эвакуируйтесь и сообщите службам.
Огнетушитель не обязывает рисковать жизнью.
Норма: Рекомендации МЧС: не подвергать жизнь опасности
Пожарная безопасность
20
СТОП

## Slide 21
Огнетушитель применяют устойчиво и точно
1
Подготовить
Снять пломбу и выдернуть чеку в безопасном положении.
2
Направить
Удерживать насадку на основание пламени, а не в дым.
3
Подать
Нажать рычаг и подавать состав коротко или непрерывно по инструкции.
4
Перемещать
Обрабатывать очаг системно, сохраняя выход и контроль обстановки.
Конкретная последовательность уточняется по маркировке огнетушителя.
Пожарная безопасность
21

## Slide 22
Путь отхода остаётся за спиной
• Подходите только настолько, насколько позволяет инструкция и тепловое воздействие.
• Не входите в дым и не позволяйте огню отрезать выход.
• Учитывайте направление дыма и ветра, не стойте в выбросе продуктов горения.
• Отступайте сразу при росте пламени, ухудшении видимости или окончании заряда.
Положение работника важнее попытки приблизиться к очагу максимально близко.
Пожарная безопасность
22

## Slide 23
Тушение прекращают при потере контроля
• Огонь распространяется за пределы начального очага или вверх по конструкции.
• Дым становится плотным, видимость ухудшается или путь отхода меняется.
• Есть подозрение на газ, взрыв, опасные вещества или скрытое горение.
• Огнетушитель не действует, заряд закончился или средство выбрано неверно.
Отступить вовремя — профессиональное решение, а не неудача.
Пожарная безопасность
23
СТОП

## Slide 24
03
Эвакуация и сообщение
Маршрут, связь и учёт людей должны быть понятны до возникновения пожара.
Пожарная безопасность
24

## Slide 25
Эвакуационные пути всегда свободны
• Проходы, лестницы, двери и выходы не загромождают материалом и оборудованием.
• Двери на пути эвакуации открываются и не блокируются самодельными устройствами.
• Знаки и аварийное освещение должны быть видимыми.
• Неисправный или перекрытый путь сообщают немедленно.
Эвакуационный путь проверяют в обычной работе, а не во время тревоги.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
25

## Slide 26
План эвакуации нужно уметь читать
• Найдите своё текущее положение, основной и запасной маршрут.
• Отметьте ручные извещатели, средства тушения и место сбора, если они показаны.
• Сверьте план с фактическими дверями и проходами.
• Изменение планировки требует актуализации схемы и инструктажа.
План — подсказка маршрута, но решение учитывает фактический дым и преграды.
Пожарная безопасность
26

## Slide 27
При звонке 101 или 112 сообщите главное
1
Адрес
Объект, участок, этаж, ориентир и безопасный въезд.
2
Что горит
Материал, оборудование, помещение и видимые признаки.
3
Люди и опасности
Пострадавшие, заблокированные, газ, баллоны или химикаты.
4
Контакт
Имя, номер и кто встретит прибывающие подразделения.
Не завершайте разговор раньше диспетчера и отвечайте кратко и точно.
Норма: Рекомендации МЧС: 101/112
Пожарная безопасность
27

## Slide 28
Выходите быстро, но без паники
• Оставьте личные вещи и двигайтесь по ближайшему безопасному маршруту.
• Помогайте по назначенной роли, не создавая встречного потока.
• Закройте дверь за собой, если это безопасно, но не запирайте её.
• Лифт не используют, если он не предназначен для эвакуации по специальной процедуре.
Закрытая незапертая дверь может замедлить распространение дыма и огня.
Пожарная безопасность
28

## Slide 29
Пункт сбора нужен для учёта людей
• Прибывайте в назначенное место и оставайтесь со своей группой.
• Сообщите о себе ответственному за перекличку.
• Передайте сведения о возможном местонахождении отсутствующего человека.
• Не уходите с пункта сбора и не возвращайтесь в здание без разрешения.
Самовольный уход может направить спасателей на ненужный поиск.
Пожарная безопасность
29

## Slide 30
Повторный вход запрещён без разрешения
• Не возвращайтесь за документами, телефоном, одеждой или инструментом.
• Не входите искать коллегу: сообщите его возможное местонахождение спасателям.
• Не пересекайте ограждение и не мешайте подъезду подразделений.
• Возвращение допускается только после официального разрешения ответственного лица.
Даже если дыма не видно, внутри могут сохраняться токсичные газы и риск обрушения.
Пожарная безопасность
30
СТОП

## Slide 31
04
Профилактика и огневые работы
Пожар предотвращают ежедневным контролем порядка, электричества, горючих материалов и источников зажигания.
Пожарная безопасность
31

## Slide 32
Порядок снижает пожарную нагрузку
• Горючие отходы удаляют регулярно в предусмотренную тару.
• Проходы, выходы, пожарные шкафы и огнетушители не загромождают.
• Разливы убирают по процедуре, а загрязнённые материалы безопасно изолируют.
• Временное хранение не превращают в постоянный склад.
Уборка — элемент пожарной профилактики, а не только внешний порядок.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
32

## Slide 33
Электрическую неисправность не маскируют
• Не перегружайте сеть и не применяйте самодельные удлинители и соединения.
• Повреждённый кабель, нагрев, запах и искрение требуют отключения и сообщения.
• Оборудование отключают по завершении, если это предусмотрено инструкцией.
• Электрощиты и защитные устройства сохраняют доступными и закрытыми.
Повторное включение сработавшей защиты без выяснения причины опасно.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
33

## Slide 34
Горючие жидкости хранят контролируемо
• Используют совместимую закрытую тару с читаемой маркировкой.
• Количество на рабочем месте ограничивают производственной потребностью и локальными правилами.
• Исключают нагрев, искры, разливы и совместное хранение несовместимых веществ.
• Проветривание и аварийный сбор разлива готовят заранее.
Перелитая в немаркированную тару жидкость создаёт двойной риск.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
34

## Slide 35
Курение — только в отведённом месте
• Место обозначается и организуется с учётом пожарного риска.
• Курение запрещено в складах, производственных зонах и других местах, где это установлено.
• Окурки полностью гасят и помещают в предусмотренную негорючую ёмкость.
• Электронные устройства для курения также подчиняются локальному режиму.
Отсутствие открытого пламени не означает отсутствие источника нагрева.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
35

## Slide 36
Огневые работы готовят до зажигания дуги
1
Разрешить
Определить место, наряд-допуск, ответственных и время.
2
Подготовить
Удалить или защитить горючее, изолировать оборудование, проверить среду.
3
Обеспечить
Средства тушения, ограждение, вентиляцию, связь и наблюдение.
4
Контролировать
Следить во время и после окончания в установленном порядке.
Переносная ширма не заменяет удаление скрытых горючих материалов.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
36

## Slide 37
Пожарный пост наблюдает и после работы
• Наблюдающий контролирует зону искр, скрытые полости и прилегающие помещения.
• Он имеет связь, знает способ остановки и расположение средств тушения.
• Пост не совмещают с задачей, отвлекающей от контроля.
• Продолжительность контроля после работ устанавливается правилами и локальным допуском.
Тление может обнаружиться после ухода сварщика.
Норма: Правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность
37

## Slide 38
Дым или запах гари — уже повод действовать
1
Не игнорировать
Остановить безопасно выполняемую операцию и оценить путь выхода.
2
Подать сигнал
Предупредить людей и сообщить по 101/112 и локальной схеме.
3
Эвакуироваться
Двигаться по безопасному пути, закрывая двери без запирания.
4
Передать сведения
Указать точное место, признаки и возможные опасные материалы.
Не ждите видимого пламени или повторного сигнала.
Норма: Рекомендации МЧС: 101/112
Пожарная безопасность
38

## Slide 39
Сценарий: загорелась корзина у выхода
СЦЕНАРИЙ
• Оцените: очаг мал, но расположен рядом с маршрутом эвакуации.
• Подайте сигнал и обеспечьте выход людей, не позволяя огню отрезать дверь.
• Тушите только при обучении, подходящем огнетушителе и свободном пути отхода.
• При росте дыма немедленно отступите, закройте дверь без запирания и идите на сбор.
Выход не должен оказаться между работником и огнём.
Пожарная безопасность
39

## Slide 40
Сценарий: дым из электрощита
СЦЕНАРИЙ
• Не открывайте шкаф без полномочий и не касайтесь корпуса при подозрении на напряжение.
• Подайте тревогу, сообщите 101/112 и организуйте эвакуацию.
• Обесточивание выполняет уполномоченное лицо по безопасной процедуре.
• Применение огнетушителя допустимо только при подходящей маркировке и безопасном пути отхода.
Скрытая электрическая и дуговая опасность может быть выше видимого пламени.
Пожарная безопасность
40

## Slide 41
Итоговый алгоритм при пожаре
✓
Сообщить: тревога, 101 или 112, точное место и опасности.
✓
Предупредить: людей рядом и ответственных по локальной схеме.
✓
Эвакуироваться: безопасный маршрут, дверь закрыть без запирания.
✓
Собраться: перекличка, сведения об отсутствующих, запрет повторного входа.
✓
Тушить только безопасный начальный очаг при выполнении всех условий.
Нажмите «Начать тест»
Актуализировано: 21.08.2026